Химическая лаборатория службы наладки систем теплоснабжения и гидравлики (СНСТиГ) осуществляет  организацию и проведение анализа водно-химического режима теплосилового оборудования МУП «Теплосеть», который должен обеспечивать надежную и экономичную эксплуатацию всех аппаратов и элементов водотеплоснабжающей установки, и в первую очередь самих котельных агрегатов.

По утвержденному графику, регулярно, проводится контроль работы оборудования химводоподготовки (ХВП) и деаэрационных установок в котельных, ЦТП и контроль работ аппаратчиков МУП «Теплосеть». Во время ремонтных работ, в котельных и ЦТП проводится осмотр оборудования ХВП, деаэрационных установок и теплосилового оборудования для оценки коррозионного состояния металла и солевых загрязнений, а также проводится анализ накипи и отложений на элементах тепловых сетей для выявления причин их образования.

Химический контроль сетевой, подпиточной и питательных вод в котельных состоит из текущего оперативного контроля, за всеми стадиями ХВП подпиточной воды, включая процесс ее деаэрации, и за водно-химическим режимом тепловой сети, а также из углубленного периодического контроля за всеми типами вод с целью фиксации фактического режима энергетической установки в целом, чтоб обеспечить надежную и экономичную эксплуатацию всех аппаратов и элементов тепловой схемы, и в первую очередь самих котельных агрегатов.

Необходимый общий объем контроля в каждой конкретной котельной определяется особенностями общей тепловой схемы теплоснабжающей системы, принятым способом водоподготовки подпиточной и питательных вод, степенью оснащения приборами химического контроля и автоматизацией процессов технологической схемы водоподготовки и деаэрации.

Организация химического контроля в котельных, ЦТП МУП «Теплосеть» проводится на основании РД-24.031.120-91 «Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля».

Лабораторные испытания в химической лаборатории СНСТиГ проводятся по следующим показателям для каждой из водных сред:

| 1 | Определение в сетевой и подпиточной воде водогрейных котлов и в питательной воде паровых котлов | общей и кальциевой жесткости |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | карбонатной жесткости |
| 3 |  | общей и карбонатной щелочности |
| 4 |  | окисляемости |
| 5 |  | солесодержания |
| 6 |  | сульфатов |
| 7 |  | кислорода иодид-иодатным методом |
| 8 |  | кислорода с применением метиленового голубого |
| 9 |  | углекислоты |
| 10 |  | железа |
| 11 |  | цинка |
| 12 |  | меди |
| 13 |  | Цветности |
| 14 |  | мутности |
| 15 |  | хлоридов |
| 16 |  | рН |
| 17 |  | нефтепродуктов |
| 18 | Определение остаточного активного (свободного)хлора при контроле проведения дезинфекции | иодометрический метод |
| 19 |  | титрованием метиловым оранжевым |
| 20 | Определение остаточного активного (связанного) хлора при контроле проведения дезинфекции |
| 21 | Определение в пищевой соли (применяемой в качестве регенерирующего реагента): | хлоридов в |
| 22 |  | кальция |
| 23 |  | не растворимых в воде веществ |
| 24 |  | влаги |
| 25 |  | массовой доли кальций-иона |
| 26 |  | массовой доли магний-иона |
| 27 | Определение в накипи: | железа |
| 28 |  | магния и кальция |
| 29 | Определение в воде ГВС методами контроля качества питьевой воды: | Цветности |
| 30 |  | мутности |
| 31 |  | рН |
| 32 |  | солесодержания |
| 33 |  | сульфатов |
| 34 |  | хлоридов |
| 35 |  | железа |
| 36 |  | цинка |
| 37 |  | меди |
| 38 |  | нефтепродуктов |
| 39 |  | общей и кальциевой жесткости |
| 40 |  | общей и карбонатной щелочности |
| 41 |  | кислорода |
| 42 |  | углекислоты |
| 43 | Определение содержание остаточного кислорода во всех видах вод с применением газоанализатора "МАРК" |

На основании полученных результатов, проводится комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих надежную, безопасную и экономичную работу оборудования котельных.

Химлаборатории СНСТиГ проводит контроль качества воды централизованных систем горячего тепло и водоснабжения населения г.Чебоксары на основании рабочей программы производственного контроля качества горячего тепло и водоснабжения, разработанной на основании Сан ПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» являющемуся изменением к Сан ПиН 2.1.4.1074-01 утвержденной Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии.

Производственный контроль систем централизованного горячего водоснабжения осуществляется:

1. В закрытых системах теплоснабжения:

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

2. В открытых системах теплоснабжения:

- в местах поступления исходной воды (водопроводной или воды источника);

- после водоподготовки (подпиточная вода);

- перед поступлением в сеть горячего водоснабжения.

3. В системах теплоснабжения с отдельными сетями горячего  водоснабжения

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей.

В Программу производственного контроля входят следующие объекты:

- Источник открытой системы централизованного горячего водоснабжения– котельная Районная котельная МПР.

- Источники с отдельными сетями теплоснабжения и горячего водоснабжения – центральные тепловые пункты МПР, ЮЗПР, котельных НЮПР и ЮЗПР.

- Источники закрытых систем водоснабжения – котельные НЮПР и МПР.

В рамках Программы производственного контроля ведется контроль за качеством воды ГВС потребителей Калининского и Ленинского районов г.Чебоксары. Источником  теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в этих районах является ТЭЦ-2 Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т плюс». В данных районах МУП «Теплосеть» осуществляет только транспортировку теплоносителя.

Результаты производственного контроля за 2016-2018 г.г. наглядно показывают эффективность работы лаборатории по соблюдению нормативных требований Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| Горячая вода в соответствии СанПиН 2.1.4.2496-09 | Всего исследовано проб за 2016 год | Из них не соответствуют нормативам | Всего исследовано проб за 2017 год | Из них не соответствуют нормативам | Всего исследовано проб за январь-август 2018 год | Из них не соответствуют нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | % |  | шт. | % |  | шт. | % |
| Запах | 606 |  |  | 607 |  |  |  |  |  |
| Цветность | 606 |  |  | 607 |  |  | 396 |  |  |
| Мутность | 610 | 2 | 0,3 | 607 |  |  | 396 |  |  |
| Водородный показатель рН | 606 |  |  | 607 |  |  | 396 |  |  |
| Железо | 606 |  |  | 607 |  |  | 396 |  |  |
| Сероводород | 94 |  |  | 26 |  |  | 16 |  |  |
| Алюминий | 93 |  |  | 28 |  |  | 16 |  |  |
| Хлороформ | 84 |  |  | 28 |  |  | 16 |  |  |
| Хром (6-ти валентный) | 93 |  |  | 77 |  |  | 55 |  |  |
| Хлориды | 93 |  |  | 28 |  |  | 16 |  |  |
| ОКБ | 1652 |  |  | 1235 | 1 | 0,08 | 872 |  |  |
| ТКБ | 1652 |  |  | 1234 |  |  | 872 |  |  |
| ОМЧ | 1654 | 2 | 0,1 | 1234 |  |  | 872 |  |  |
| Легионеллы | 36 |  |  | 3149 |  |  |  |  |  |
| Полифосфаты | 38 |  |  | 44 |  |  | 31 |  |  |
| Кол-во отобранных проб | 1657 |  |  | 1346 |  |  | 872 |  |  |

Исходя из полученных результатов лабораторных исследований проводятся мероприятия по приведению качества ГВС в соответствии с нормами питьевой воды, на основании Сан ПиН 2.1.4.1074-01

По результатам контроля в случае выявления нарушений проводятся промывочные и дезинфекционные мероприятия на основании «Инструкции по проведению гидропневматических  промывок и дезинфекции хлором, с последующей повторной промывкой питьевой водой тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем централизованного горячего водоснабжения».

После гидропромывок с последующей дезинфекцией тепловых сетей во время капитального ремонта проводится лабораторный контроль за качеством проведения дезинфекции по Сан ПиН 2.1.4.2496-09

| Горячая вода в соответствии СанПиН 2.1.4.2496-09 | Всего исследовано проб за 2016 год | Из них не соответствуют нормативам | Всего исследовано проб за 2017 год | Из них не соответствуют нормативам | Всего исследовано проб за январь-август | Из них не соответствуют нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Мутность | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Запах | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Железо | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Суммарный остаточный хлор | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Свободный остаточный хлор | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Общее микробное число | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Термоколирантные колиформные бактерии | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Общие колиформные бактерии | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Сульфитредуцирующие клостридии | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |
| Кол-во отобранных проб | 151 |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |

В мае 2018 годы проводилась плановая инспекционная проверка химической лаборатории СНСТиГ Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии. В ходе проверки не было выявлено нарушений в деятельности лаборатории.